| Αρ. Φακ.: Κ.Χ.Τ. 5.19.62 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ |
| --- | --- |
| Αρ. Τηλ.: 22608312 | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ |
| Αρ. Τηλεομ.: 22304858 | 1453 ΛΕΥΚΩΣΙΑ |
| Email: gconstantinou@dls.moi.gov.cy |  |
|  | 5 Ιουλίου, 2011 |

Χρήση των υπηρεσιών του CYPOS

Από 1 Ιουλίου 2011 οι υπηρεσίες του CYPOS προσφέρονται επί πληρωμή στο κοινό και σε υπηρεσίες, οργανισμούς, εταιρείες χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό. Το κόστος είναι 200 ευρώ συν Φ.Π.Α. για περίοδο 12 μηνών για κάθε άδεια χρήσης και 120 ευρώ για 6 μήνες για κάθε άδεια χρήσης.

Οι υφιστάμενοι και νέοι χρήστες του CYPOS θα πρέπει να προσέλθουν σε ένα από τα ακόλουθα ταμεία των Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων στη Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο Αμμόχωστο, στο παράρτημα στο Παραλίμνι και στο ταμείο των Κεντρικών Γραφείων Χωρομετρίας στη Λευκωσία για πληρωμή της συνδρομής τους. Ακολούθως θα αποστείλουν αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής στο  τηλεομοιότυπο 22304858 ή με email στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gconstantinou@dls.moi.gov.cy ή ademosthenous@dls.moi.gov.cy ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κλάδος Γεωδαισίας και Ειδικών Χωρομετρήσεων/Χαρτογραφήσεων

Μιχαλακοπούλου 29

1455 Λευκωσία

Από την μέρα παραλαβής της απόδειξης από τον Κλάδο Γεωδαισίας και Ειδικών Χωρομετρήσεων/Χαρτογραφήσεων θα αρχίσει και η ζητούμενη χρονική περίοδος παροχής των υπηρεσιών του CYPOS. Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι υπηρεσίες του CYPOS θα παρέχονται δωρεάν.

Οι νέοι χρήστες θα πρέπει επιπρόσθετα από την απόδειξη πληρωμής να αποστείλουν μαζί και την αίτηση εγγραφής στις υπηρεσίες του  CYPOS. Έντυπο αίτησης επισυνάπτεται και επίσης θα είναι διαθέσιμο στα σημεία όπου θα γίνεται η πληρωμή.

Από 1 Ιουλίου οι χρήστες του CYPOS εκτός από διορθώσεις από τον πιο κοντινό σταθμό θα έχουν επιλογές των δικτυακών λύσεων VRS, FKP, MAX και iMAX. Η χρήση αυτών των δικτυακών λύσεων εξαρτάται από τις δυνατότητες του δέκτη του κάθε χρήστη. Επίσης σε κάποιους δέκτες είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για λειτουργία των δικτυακών λύσεων. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις ρυθμίσεις θα πρέπει να απευθύνεστε στους αντιπροσώπους των δεκτών GNSS.

Περιγραφή των δικτυακών λύσεων:

Εικονικοί Σταθμοί Αναφοράς – VRS

Ο προσδιορισμός θέσης με την τεχνική του Εικονικού Σταθμού Αναφοράς (VRS: Virtual

Reference Station) είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που στηρίζεται στη δημιουργία ενός

πλασματικού σταθμού GPS ο οποίος λειτουργεί όπως ένας πραγματικός δέκτης GPS, και

αφορά κυρίως εφαρμογές πραγματικού χρόνου (RTK / DGPS). Η τεχνική στηρίζεται στην

ύπαρξη δικτύου μόνιμων σταθμών GPS σε αποστάσεις μεταξύ τους που δεν ξεπερνούν τα

50 – 70 km

Σταθμοί Μετάδοσης Παραμέτρων Επιφανειακών Διορθώσεων – FKP (Flachen

Korrektur Parameter)

Ένας άλλος τρόπος για τον ακριβή υπολογισμό των σφαλμάτων GPS/GNSS που εξαρτώνται

από την απόσταση και για την υλοποίηση και διανομή των αναγκαίων διορθώσεων RTK

είναι να χρησιμοποιηθεί μία πολυωνυμική παραμετροποίηση για να περιγράψει την επιρροή

των σφαλμάτων GNSS για οποιαδήποτε θέση ενός χρήστη σε μία ορισμένη περιοχή. Αυτό ισοδυναμεί με τη θεώρηση μιας επιφάνειας που εκφράζεται από μια σειρά

πολυωνυμικών συντελεστών και η οποία προσεγγίζει τις διακυμάνσεις αυτών των

σφαλμάτων από σημείο σε σημείο στην εκάστοτε περιοχή ενδιαφέροντος, και για το λόγο

αυτό η διαδικασία αυτή αποκαλείται τεχνική των παραμέτρων επιφανειακών διορθώσεων.

Σύμφωνα με τη θεωρία της τεχνικής FKP, το δίκτυο δε χρειάζεται να γνωρίζει τη θέση του

χρήστη. Οι επιφάνειες διορθώσεων που στέλνει είναι κοινές για όλους τους χρήστες που

βρίσκονται σε μία ευρύτερη περιοχή και ο κάθε χρήστης υπολογίζει τις διορθώσεις που

αντιστοιχούν στη θέση του

Τεχνική MAC: Master-Auxiliary Concept

Στην περίπτωση της τεχνικής MAC το δίκτυο στέλνει στο χρήστη τις διορθώσεις

(Corrections) ενός κύριου σταθμού αναφοράς (Master Station) καθώς και διαφορές

διορθώσεων (Correction Differences) γειτονικών βοηθητικών σταθμών αναφοράς (Auxiliary

Stations). Η τεχνική MAC χρησιμοποιείται μόνο για εφαρμογές πραγματικού χρόνου.

Σύμφωνα με τη θεωρία της τεχνικής MAC, ο χρήστης λαμβάνει όλη την πρωτογενή

πληροφορία σχετικά με τα σφάλματα χωρίς να υπεισέρχεται κάποια μοντελοποίηση από το

δίκτυο. Μπορεί έτσι να εφαρμόσει προηγμένους αλγόριθμους για να ελαχιστοποιήσει την

επίδραση των σφαλμάτων και να πετύχει τη βέλτιστη ακρίβεια. Το δίκτυο στην τεχνική αυτή

δε χρειάζεται να γνωρίζει τη θέση του χρήστη. Σε μεγαλύτερα δίκτυα δημιουργούνται Cells

και Clusters, καθώς είναι ασύμφορο και ανώφελο να χρησιμοποιούνται κάθε φορά όλοι οι

σταθμοί του δικτύου ως Auxiliary Stations

Η τεχνική MAC περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας της MAX και iMAX.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γεώργιος Κωνσταντίνου, Κτηματολογικός Λειτουργός Β΄(Χωρ./Χωρ. Υπολ.), τηλ. 22608312 και κ. Ανδρέας Δημοσθένους, Ανώτερος Χωρομέτρης, τηλ. 22608316.

Γεώργιος Κωνσταντίνου

Κτηματολογικός Λειτουργός Β΄ (Χωρ./Χωρ. Υπολ.)

# Text boxes

ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ